Техническое задание

на аппарат для искусственной и вспомогательной вентиляции

легких у взрослых и детей

| № п/п | Наименование параметров и функций | Технические требования (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для искусственной и вспомогательной вентиляции легких у взрослых и детей | Наличие |
| 2 | Привод аппарата | Электрический |
| 3 | Управление аппаратом | Микропроцессор |
| 4 | Требование по газоснабжению |  |
| 4.1 | Медицинский кислород, не менее | 1 атм. |
| 4.2 | Воздух | Воздух окружающей среды |
| 5 | Требования по электропитанию |  |
| 5.1 | Напряжение, В | 220 |
| 5.2 | Частота, Гц | 50 |
| 5.3 | Номинальный потребляемый ток, А | 0,4 |
| 5.4 | Номинальный потребляемый ток при работе с увлажнителем, А | 1,2 |
| 5.5 | Питание от встроенного аккумулятора, В | Не менее 4 часов |
| 5.6 | Питание от постоянного тока бортовой сети: машины СМП, не менее самолета, вертолета, В, не менее | 12 27 |
| 6 | Габариты аппарата, мм |  |
| 6.1 | Без передвижной подставки, не более | 300х300х280 |
| 6.2 | На передвижной подставке, не более | 460х600х1200 |
| 7 | Масса, кг |  |
| 7.1 | В рабочем положении без подставки, не более | 12,5 |
| 7.2 | На передвижной подставке с увлажнителем, не более | 23 |
| 7.3 | В транспортной упаковке, не более | 25 |
| 8 | Передвижная подставка с держателем контура с тремя полками для дополнительного оборудования на четырех антистатических колесах, два передних колеса с тормозными устройствами. | наличие |
| 9 | Средства управления функциями |  |
| 9.1 | Передняя панель | клавиатура с плёночно-контактной структурой |
| 9.2 | ПДУ (пульт дистанционного управления частотой, давлением, объемом вентиляции, с функцией изменения времени вдоха в режимах с поддержкой давлением). | наличие |
| 10 | Средства индикации и отображения информации | светодиодные индикаторы, цифровые индикаторы, линейный светодиодный индикатор давления |
| 10.1 | Индикация давления (электронным линейным манометром). | наличие |
| 10.2 | Индикатор дыхательного объема двойного назначения( для установленных и измеренных параметров). | наличие |
| 10.3 | Индикатор минутного объема (для установленных и измеренных параметров). | наличие |
| 10.4 | Индикатор частоты вентиляции (для установленных и измеренных параметров). | наличие |
| 10.5 | Индикатор объемной скорости потока. | наличие |
| 10.6 | Индикатор соотношения времени вдоха к выдоху. | наличие |
| 10.7 | Индикатор сатурации. | наличие |
| 10.8 | Индикатор частоты пульса. | наличие |
| 10.9 | Индикатор отключения управления. | наличие |
| 10.10 | Индикация дыхательного усилия. | наличие |
| 10.11 | Световой и звуковой индикатор тревог | наличие |
| 11 | Генератор потока | Встроенный электропривод |
| 12 | Режимы вентиляции легких |  |
| 12.1 | Контролируемая, механическая вентиляция легких. | наличие |
| 12.2 | Поддержка самостоятельного дыхания давлением. | наличие |
| 12.3 | Режим управления вентиляцией пультом дистанционного управления или самостоятельное дыхание больного через аппарат. | наличие |
| 12.4 | Режим вспомогательного дыхания с контролируемым объемом. | наличие |
| 12.5 | Контролируемая механическая вентиляция с установленным пределом давления. | наличие |
| 12.6 | Режим поддержки самостоятельного дыхания постоянным потоком и постоянным положительным давлением | наличие |
| 12.7 | Положительное давление в конце выдоха (ПДКВ) | наличие |
| 13 | Встроенное устройство слежения за изменением сатурации крови кислородом (SpO2) и частотой пульса (Ps) | наличие |
| 14 | Дезинфекция аппарата химическим методом с помощью дезинфектора (в комплекте поставки) | наличие |
| 15 | Основные параметры |  |
| 15.1 | Диапазон регулирования дыхательного объёма, мл Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | 20 2000 |
| 15.2 | Диапазон регулирования минутной вентиляции при длительности вдоха в дыхательном цикле 40%, л/мин Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | 0,3 30,0 |
| 15.3 | Диапазон регулирования частоты дыхания Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | 4 300 |
| 15.4 | Продолжительность вдоха в дыхательном цикле (переключаемое отношение) в режимах CMV,PLV. В режимах ACV,PS продолжительность вдоха,сек | 3:1 2,5:1 2:1 1,5:1 1:1 1:1,5 1:2 1:2,5 1:3 0,3-5,0 |
| 15.5 | Пауза вдоха "плато" | Настраивается функцией ограничения давления вдоха |
| 15.6 | Объёмная скорость потока, л/мин | до 90 |
| 15.7 | Максимальное давление вдоха, см. вод. ст. | до 70 |
| 15.8 | Положительное давление в конце выдоха, см. вод. ст. | до 25 |
| 15.9 | Чувствительность триггерного устройства, см.вод ст. (встроенный датчик, не требующий замены) Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | наличие 1 10 |
| 15.10 | Переключение дыхательных циклов по времени, по давлению, по требованию пациента, пультом дистанционного управления, по апное | наличие |
| 15.11 | Выдох | пассивный |
| 15.12 | Содержание кислорода в дыхательной смеси при работе: - с кислородно-воздушным смесителем, % - с блоком ротаметров или наркозным блоком, % | 40-60-80 до 100 |
| 15.13 | Диапазон показаний по SpО2, % Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | 1 100 |
| 15.14 | Диапазон показаний по Ps, 1/мин Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | 25 220 |
| 15.15 | Дискретность индикации установленных параметров: - минутной вентиляции, л/мин - частоты вентиляции, 1/мин - объёма вдоха, мл - объёмной скорости вдоха, л/мин - давления в дыхательном цикле, см. вод. ст. - Рs, 1/мин - SpО2, % | 1 1 10 1 1 1 1 |
| 16 | Аварийные сигнализации | тип сигнала |
| 16.1 | Отказ привода. | световой, звуковой аналоговый |
| 16.2 | Разгерметизация дыхательного контура | световой, звуковой аналоговый |
| 16.3 | Пациент не дышит | световой, звуковой аналоговый |
| 16.4 | Давление ИВЛ падает | световой, звуковой аналоговый |
| 16.5 | Давление ИВЛ растёт | световой, звуковой аналоговый (со сбросом давления) |
| 16.6 | Нет пульса | световой, звуковой аналоговый |
| 16.7 | Частота пульса падает | световой, звуковой аналоговый |
| 16.8 | Частота пульса растёт | световой, звуковой аналоговый |
| 16.9 | Сатурация крови кислородом падает | световой, звуковой аналоговый |
| 16.10 | Аккумулятор разряжен | световой, звуковой аналоговый |
| 17 | Стабилизатор давления кислорода Предназначен для снижения давления кислорода в централизованных сетях подачи до уровня необходимого | Наличие |
| 17.1 | - Диапазон давления , атм. | От 15 до 1 |
| 18. | Комплект поставки: |  |
|  | Аппарат ИВЛ | 1 шт. |
|  | Передвижная подставка | 1 шт. |
|  | Дыхательный контур силиконовый автоклавируемый | 1 шт. |
|  | Датчик пульсоксиметра | 1 шт. |
|  | Стабилизатор давления кислорода | 1 шт. |
|  | Кислородно-воздушный смеситель, (полуавтоматический) | 1 шт. |
|  | Комплект запчастей: - дыхательная трубка - угловые переходники - адаптер - вставки плавкие | 1 шт. 4 шт. 1 шт. 2 шт. |
|  | Кислородный шланг, 5 м | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 19. | Прочее: |  |
|  | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие |
|  | Наличие сертификата | Наличие |
|  | Гарантийный срок обслуживания | Не менее 12 месяцев |
|  | Ввод в эксплуатацию, обучение медицинского персонала | Наличие |
|  | Доставка комплекта до ЛПУ силами поставщика. | Наличие |
|  | Год выпуска оборудования, не ранее | 2018 |