Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий и расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Предмет процедуры закупки: Поставка медицинских изделий и расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

| № | Наименование товара | Характеристики | Единица изме- рения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бинт нестерил 7м х 14см тканый упак №1 | Требования к материалу - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Плотность материала не менее 36 г/м2. Бинт должен быть белым, без цветных и жирных пятен, должен быть без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м). Длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см, белизна не менее 80%, разрывная нагрузка полоски бинта размером 50 х 200 мм не менее 7 кгс, капиллярность не более 7,0 см/ч. Нестерильный. | упак | 100 |
|  | Вата хирург нестер упак 250г №1 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная изготовлена из 100% хлопка высокого качества, отбеленного без применения хлора. Высокая степень белизны 80%. При контакте с кожей и слизистой не должна вызывать раздражающего действия. Иметь равномерную структуру, без посторонних включений, мягкий гриф. Легко распределятся на параллельные слои. Вата должна обладать высокой сорбционной способностью, достаточно эффективно впитывать и удерживать раневое отделяемое, хорошо смачиваться как раневым экссудатом, так и растворами лекарственных средств. Не иметь посторонних запахов. Срок годности 5лет. Упаковка: Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная должна быть индивидуально упакована по 250гр. в медицинский пергамент. | упак | 40 |
|  | Воздуховод ротовой Гведела размер 03 | Воздуховод представляет собой уплощенную трубку, изгиб которой повторяет форму ротоглотки. С проксимальной стороны расположен ригидный загубник и мундштук (встроенный байт-блок) с цветовой кодировкой размера. Ригидная ограничительная пластина предотвращает «проваливание» воздуховода в ротовую полость. Внутренний просвет достаточный для санационного катетера не менее 12 Fr. Размер 03. Материал: нетоксичный ПВХ. Стерилизация: газовая, оксид этилена. | шт | 20 |
|  | Воздуховод ротовой Гведела размер 04 | Воздуховод представляет собой уплощенную трубку, изгиб которой повторяет форму ротоглотки. С проксимальной стороны расположен ригидный загубник и мундштук (встроенный байт-блок) с цветовой кодировкой размера. Ригидная ограничительная пластина предотвращает «проваливание» воздуховода в ротовую полость. Внутренний просвет достаточный для санационного катетера не менее 12 Fr. Размер 04. Материал: нетоксичный ПВХ. Стерилизация: газовая, оксид этилена. | упак | 10 |
|  | Гель для Узи средней вязкости канистра 5 кг | Универсальный гель, водорастворимый для ультразвуковых исследований, доплерографии. Вязкость: 8-11,5 Па×с (скорость сдвига (16,8 ±0,3)×c-1).рН: 6,8-7,0.Акустический импеданс: 1,57×105 г/см2×с Общий срок годности не менее 3 лет. Фасовка: в канистрах по не более чем 5 кг. На каждые 4 канистры должно прилагаться не менее 1 дозирующего устройства. | упак | 11 |
|  | Грелка резиновая А-2 упак №1 | Изготовлена из вулканизированной резины и применяется для тепловых процедур. Структура поверхности грелок – ребристая. Крышка снабжена уплотнителем, что позволяет избежать протечек. Технические характеристики: Вместимость в литрах - 2л. Размер по периметру в см: 19 х 37 см. Упаковка: индивидуальный полиэтиленовый пакет, инструкция по применению на русском языке. Стерилизация: Нестерильная. | шт | 2 |
|  | Дыхательный контур для взрослых 1,5 метра | Контур дыхательный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Дыхательный контур диаметр 22 мм, длина 1,5 м, одноразовый (автоклавируемый), силиконовый, гладкоствольный с внешним спиральным армированием, длина 1,5 м, интегрированные усиленным армированием концы шлангов с уменьшенным шагом армирующей спирали, заканчивающихся цилиндрической силовой обечайкой мягких соединителей 22F, Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F с маркировкой зелёной вставкой каталожного кода. Материал: силикон, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 17 |
|  | Жгут для внутривенных манипуляций шт №1 | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении манипуляций. Рекомендуется использовать при заборе крови, при проведении внутривенных инъекцийнестерильный, многоразовый. Мягкая, упругая прорезиненная лента, длина в свободном состоянии: жгут для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см. Срок годности - 5 лет. | упак | 10 |
|  | Зеркало гинекологическое одноразовое стерильное М | Предназначено для раскрывания или расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций, а также для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур у гинеколога в гинекологическом кабинете, на гинекологическом кресле. Зеркало прозрачное полимерное с центральным дуговым фиксатором не более 6 ступенек на расстоянии не более 4мм, строго не поворотное, фиксация ступенчатая; - фиксатор ; - прямая ручка; - размер M, длина створок не менее 11см, диаметр отверстия не менее 4,2*3,2 см, ширина створок не менее 2,9 см – в самой узкой части - обзор рабочего окна – не менее 4 см; - вид кромки створок - закругленный. | упак | 150 |
|  | Зонд аспирационный СН18 тип вакон | Зонд аспирационный предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. Инструмент состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки размещен пластиковый поршень с уплотнительным кольцом. Стерильно. | шт | 80 |
|  | Зонд желудочный СН18 стер шт №1 | Предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью. Стерильный, для одноразового использования. Дистальный конец зонда тщательно обработан и закруглен для обеспечения атравматичной постановки. Метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см). Внутренний диаметр - 4,5мм Внешний диаметр - 6мм | шт | 30 |
|  | Зонд урогенитальный однор. стерильный пайпель 1 шт | Прозрачный гибкий полипропиленовый зонд с боковыми отверстиями в дистальной части и внутренним пластиковым поршнем, который передвигается внутри зонда. Используется для взятия образцов секрета слизистой оболочки матки (внутриматочной биопсии эндометрия). Технические характеристики: Изготовлен из полипропилена зонд имеет закрытый конец с 4 боковыми отверстиями состоит из двух частей: поршня с ограничителем и зонда на зонде нанесена маркировка глубины введения от 20 до 120 мм, сценой деления 10 мм поршень цилиндрической формы с ручкой для удержания и ограничителем глубины введения в зонд. Размеры зонда: Длина — 277 мм Длина поршня — 220 мм. | упак | 100 |
|  | Зонд урогенитальный универсальный стер тип D-1 цитощетка шт №1 | Цитощетка – 1 шт. - полимерная одноразовая - коническая щетка со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части не менее 5мм, длина не менее 2см., рукоятка не менее 17см Стерильная упаковка наборов открывается исключительно без использования ножниц. Упаковка с одной стороны полимерная пленка, с другой – медицинская бумага. | шт | 1000 |
|  | Игла спинальная для региональной анестезии 22G | Игла для региональной анестезии спинальная с острием (срезом) Квинке без проводниковой иглы. Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы имеет двойную заточку с коротким вторичным срезом. Рказмер 22G. Длина спинальной иглы - 90 мм. ± 1 мм. Наружный диаметр - 0,70±0,1мм. Упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. | шт | 50 |
|  | Игла спинальная для региональной анестезии 23G | Игла для региональной анестезии спинальная с острием (срезом) Квинке без проводниковой иглы. Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии. Изготовлена из тончайшей, высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью для легкой и атравматичной пункции. Острие иглы имеет двойную заточку с коротким вторичным срезом. Рказмер 23G. Длина спинальной иглы - 90 мм. ± 1 мм. Наружный диаметр - 0,70±0,1мм. Упакована в стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. | шт | 50 |
|  | Игла-бабочка соединенная с луер-адаптером с резьбой 20G | Комплект состоит из иглы-"бабочки", безлатексного катетера, луер-адаптера с иглой. Каждый комплект индивидуально упакован в полиэтиленовой, герметично запаянной упаковке с маркировкой и инструкцией. Полная внутренняя стерильность (этиленоксидным методом). Игла изготовлена из нержавеющей стали, имеет защитный резиновый колпачок для иглы на конце луер-алаптера, обращенном к пробирке. V-образная (трехгранная) заточка. Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель. Имеет специальные лепестки для удобной фиксации иглы в месте инъекции. Технические характеристики Диаметр иглы 20G (0,8 мм) Длина иглы 19 мм (3,4 дюйма) Длина катетера 190 мм (7 дюймов) | шт | 100 |
|  | Игла-бабочка соединенная с луер-адаптером с резьбой 21G | Комплект состоит из иглы-"бабочки", безлатексного катетера, луер-адаптера с иглой. Каждый комплект индивидуально упакован в полиэтиленовой, герметично запаянной упаковке с маркировкой и инструкцией. Полная внутренняя стерильность (этиленоксидным методом). Игла изготовлена из нержавеющей стали, имеет защитный резиновый колпачок для иглы на конце луер-алаптера, обращенном к пробирке. V-образная (трехгранная) заточка. Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель. Имеет специальные лепестки для удобной фиксации иглы в месте инъекции. Технические характеристики Диаметр иглы 21G (0,8 мм) Длина иглы 19 мм (3,4 дюйма) Длина катетера 190 мм (7 дюймов) | шт | 100 |
|  | Канюля внутривенная стерильная 16 G | Предназначен для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Катетер выполнен из высокотехнологического полимера с тефлоновым покрытием, а игла из медицинской стали. Технические характеристики Размеры :16G Диаметр ОD:1,50 Длина:45 мм Поток:127 Стерилизация:Оксид этилена Упаковка:Индивидуальна | шт | 60 |
|  | Канюля внутривенная стерильная 18 G | Предназначен для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Катетер выполнен из высокотехнологического полимера с тефлоновым покрытием, а игла из медицинской стали. Технические характеристики Размеры :18G Диаметр ОD: 1,30 Длина: 45 мм Поток: 83 Стерилизация:Оксид этилена Упаковка:Индивидуальна | шт | 120 |
|  | Канюля внутривенная стерильная 20 G | Предназначен для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Катетер выполнен из высокотехнологического полимера с тефлоновым покрытием, а игла из медицинской стали. Технические характеристики Размеры :20G Диаметр ОD:1,10 Длина:32 мм Поток: 56 Стерилизация:Оксид этилена Упаковка:Индивидуальна | шт | 110 |
|  | Канюля внутривенная стерильная 22 G | Предназначен для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Катетер выполнен из высокотехнологического полимера с тефлоновым покрытием, а игла из медицинской стали. Технические характеристики Размеры :22G Диаметр ОD: 0,90 Длина 25 мм Поток: 56 Стерилизация:Оксид этилена Упаковка:Индивидуальна | шт | 90 |
|  | Канюля назальная кислородная L | Канюля назальная кислородная, предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода. Изготовлена из прозрачного имплантационного-нетоксичного ПВХ. Ультрамягкая носовая муфта с атравматичной изогнутой назальной частью, расстояние между форсунками: 9±1 мм, наружный диаметр форсунок 4,2±1 мм. Кислородная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом "звездчатого" сечения, приспособление для фиксации за ушной раковиной. | шт | 100 |
|  | Катетер мочеточниковый однокр прим р4 шт №1 | Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Техническое описание: Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. Диаметр катетера - 1,33мм, длина катетера - 710мм. | шт | 11 |
|  | Катетер мочеточниковый однокр прим р5 шт №1 | Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Техническое описание: Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. Диаметр катетера - 1,66мм, длина катетера - 710мм. | шт | 16 |
|  | Катетер Нелатона урологический СН16 шт №1 | Предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря пациентов в диагностических и терапевтических целях. Изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Размер:CH-16, длина 40см, диаметр 3,8/5,3мм, одноразовый, стерильный, мужской. | шт | 10 |
|  | Катетер Нелатона урологический СН18 шт №1 | Предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря пациентов в диагностических и терапевтических целях. Изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Размер:CH-18, длина 40см, диаметр 3,8/5,3мм, одноразовый, стерильный, мужской. | шт | 10 |
|  | Катетер урологический женский СН10 шт №1 | Катетер урологический женский стерильный, одноразовый, размер 10 СН, длина 18 см - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Катетер имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера, который подходит к мочеприемнику любого типа. | шт | 50 |
|  | Катетер урологический женский СН12 шт №1 | Катетер урологический женский стерильный, одноразовый, размер 12 СН, длина 18 см - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Катетер имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера, который подходит к мочеприемнику любого типа. | шт | 30 |
|  | Катетер урологический женский СН14 шт №1 | Катетер урологический женский стерильный, одноразовый, размер 14 СН, длина 18 см - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Катетер имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера, который подходит к мочеприемнику любого типа. | шт | 30 |
|  | Катетер урологический женский СН16 шт №1 | Катетер урологический женский стерильный, одноразовый, размер 16 СН, длина 18 см - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Катетер имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера, который подходит к мочеприемнику любого типа. | шт | 30 |
|  | Катетер урологический женский СН18 шт №1 | Катетер урологический женский стерильный, одноразовый, размер 18 СН, длина 18 см - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку. Катетер имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера, который подходит к мочеприемнику любого типа. | шт | 30 |
|  | Катетер Фолея СН16 2-ход шт №1 | Катетер урологический однократного применения, предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Наконечник типа Нелатон. Имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Прочный и симметричный баллон 30 мл. Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием. Размер 16 Fr. Стерильно. | шт | 100 |
|  | Катетер Фолея СН16 3-ход шт №1 | Катетер урологический однократного применения, предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Наконечник типа Нелатон. Имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Имеет дополнительный порт, который позволяет производить инстилляции, гемостаз и промывания. Прочный и симметричный баллон 30 мл. Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием. Размер 16 Fr. Стерильно. | шт | 20 |
|  | Катетер Фолея СН18 2-ход шт №1 | Катетер урологический однократного применения, предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Наконечник типа Нелатон. Имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Прочный и симметричный баллон 30 мл. Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием. Размер 18 Fr. Стерильно. | шт | 50 |
|  | Катетер Фолея СН18 3-ход шт №1 | Катетер урологический однократного применения, предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Наконечник типа Нелатон. Имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Имеет дополнительный порт, который позволяет производить инстилляции, гемостаз и промывания. Прочный и симметричный баллон 30 мл. Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием. Размер 18 Fr. Стерильно. | шт | 20 |
|  | Катетер Фолея СН20 2-ход шт №1 | Катетер урологический однократного применения, предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Наконечник типа Нелатон. Имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Прочный и симметричный баллон 30 мл. Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием. Размер 20 Fr. Стерильно. | шт | 55 |
|  | Катетер Фолея СН20 3-ход шт №1 | Катетер урологический однократного применения, предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Наконечник типа Нелатон. Имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Прочный и симметричный баллон 30 мл. Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием. Размер 20 Fr. Стерильно. | шт | 55 |
|  | Катетер Фолея СН22 2-ход шт | Катетер урологический однократного применения, предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Наконечник типа Нелатон. Имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Прочный и симметричный баллон 30 мл. Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием. Размер 22 Fr. Стерильно. | шт | 10 |
|  | Катетер Фолея СН24 2-ход шт №1 | Катетер урологический однократного применения, предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Наконечник типа Нелатон. Имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Прочный и симметричный баллон 30 мл. Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием. Размер 24 Fr. Стерильно. | шт | 10 |
|  | Коннектор Y-образный 22 м/15 F | Соединитель дыхательного контура для взрослых. У-образный коннектор для объединения линий вдоха и линии выдоха в дыхательном контуре. Патрубки: 22М*2 шт. и 22М/15F. На соединителях на шланги контура выполнена обечайка, обеспечивающая герметичность соединения в "уникальном" соединении шланогов . Материал: полипропилен. Упаковка индивидуальная, клинически чистая | шт | 10 |
|  | Коннектор-переходник гофрированный | Предназначены для соединения дыхательной системы с эндотрахеальной или трахеостомической трубкой. Состоит из: - 22M/15F-22F коннектор - двойной шарнирный коннектор - вращение на 360 градусов - порт для санации - заглушка порта. Стерильные, в индивидуальной упаковке | шт | 10 |
|  | Крем массажный "Нега" 75 мл. | Крем массажный "Нега" 75 мл. | упак | 70 |
|  | Лейкопластырь 3см х 500см рулон тканевый шт №1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на тканевой основе 3см*500см в индивидуальной картонной упаковке. | упак | 130 |
|  | Лейкопластырь 4см х 500см рулон ткан основа шт №1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на тканевой основе 4см*500см в индивидуальной картонной упаковке. | упак | 120 |
|  | Марля | Требования к материалу: ниточная марля простого плетения, поверхностная плотность которой не ниже 36,0 г/м2, отбеленная без использования хлора. Поставляется в рулонах. Ширина рулона (±1%) 90 см. Длина марли в рулоне (±1%) 1000 метров. | м | 2000 |
|  | Мешок дыхательный резервный 2л | Применяется в анестезиологических и реанимационных отделениях в качестве одного их элементов дыхательного контура. Является резервуаром для дыхательной смеси. Представляет собой овальной формы резервуар для кислородной или кислородно-наркозной смеси. Соединяется с дыхательным контуром посредством специальной эластичной муфты-коннектора. Технические характеристики Материал:Неопрен (без латекса) Крепление:Эластичный коннектор с разъемом 22 F, тип "female" Стерилизация:Оксидом этилена Размеры: 2.0 л. | шт | 7 |
|  | Мешок дыхательный резервный 1л шт | Применяется в анестезиологических и реанимационных отделениях в качестве одного их элементов дыхательного контура. Является резервуаром для дыхательной смеси. Представляет собой овальной формы резервуар для кислородной или кислородно-наркозной смеси. Соединяется с дыхательным контуром посредством специальной эластичной муфты-коннектора. Технические характеристики Материал:Неопрен (без латекса) Крепление:Эластичный коннектор с разъемом 22 F, тип "female" Стерилизация:Оксидом этилена Размеры: 1,0 л. | шт | 7 |
|  | Мочеприемник 0,75л носимый с краном шт №1 | Предназначен для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных и амбулаторных условиях. Объем не менее 750мл. Стерильный, для однократного применения. Должен иметь индивидуальную стерильную упаковку и изготовлен из мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу. Должен быть снабжен клапаном против обратного тока мочи. Должен иметь винтовой спускной кран на дне мешка. Стенки мешка мочеприемника прозрачны для лучшей визуализации цвета и количества мочи. Снабжен длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера. Должен быть снабжен надежным крепление (эластичными лентами со специальными застежками), позволяющим крепить мочеприемник как к бедру, так и к голени; плотность прилегания эластичных лент регулируется специальными кнопками. При необходимости может быть использован в качестве прикроватного мочеприемника. Длина трубки не менее 280 мм. Цена деления не менее 10мл. | шт | 230 |
|  | Мочеприемник 2л со спускным краном шт №1 | Объем не менее 2000 мл. Должен быть изготовлен из полимерных материалов медицинского назначения. Должен состоять из сборника, подводящей трубки, обратного клапана, спускного крана. Стенки сборника прозрачные для лучшего визуального контроля количества мочи. На сборнике мочеприемника должны иметься отверстия, позволяющие его подвесить. Длинная гибкая подводящая трубка не менее 90 см., устойчива к перегибам, конический универсальный коннектор с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу катетера. Встроенный обратный клапан препятствует обратному току мочи. Спускной кран позволяет быстро опорожнять сборник и производить слив мочи для лабораторного анализа. Мочеприемник должен быть снабжен боковой градуировкой от 25 мл до 100 мл, что позволяет измерить малое количество мочи. Цена деления не менее 100 мл. | шт | 200 |
|  | Набор для катетеризации подключ и яремных вен КПРВ (2,1х1,4-1,2 G14) упак №1 | Набор для катетеризации подключ и яремных вен КПРВ (2,1х1,4-1,2 G14) упак №1 | шт | 20 |
|  | Стент мочеточниковый 24см | Стент мочеточниковый двойная петля, 0/3 жесткий проводник, простой толкатель, полиуретан 4,8Fr, 24см | упак | 6 |
|  | Стент мочеточниковый 26см | Стент мочеточниковый двойная петля, 0/3 жесткий проводник, простой толкатель, полиуретан 4,8Fr, 26см | упак | 3 |
|  | Наконечник для клизм одноразовый | Предназначены для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также проведения микроклизм. Изготавливлены из полипропилена (ПП) и имеют жесткую форму. Размер: 8,0х160 мм. Упаковка: Индивидуально упакованные в блистер наконечники. Стерилизация: EO – этилена окись. | шт | 460 |
|  | Нарукавники ламинированные стерильные шт №10 | Нарукавники одноразовые ламинированные 40х18 10 пар в упаковке. Используются в качестве защитного средства от каких-либо загрязнений. Плотность нарукавников: 40 гр/м3. | упак | 10 |
|  | Петля биполярная, режущая совместима с генератором КАРЛ ШТОРЦ | Петля биполярная 24/26 Шр, для использования с оптикой HOPKINS. II 27005FA/BA. Цветовой код желтый. (совместимое аппаратурой KARL STORZ - Endoskopy WOST) | шт | 6 |
|  | Презервативы для УЗИ шт №1 | Используются во время вагинального и ректального ультразвукового исследования. Изготовлены из натурального прозрачного латекса, с гладкой поверхностью, без смазки, без накопителя. Размеры: диаметр - 28 мм; длина - не менее 190 мм; толщина - 0,05-0,09 мм. | шт | 800 |
|  | Проводник инфузионный ПИ 1,5 х1,5 | Предназначены для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосов. Технические характеристики 1. Рабочая длинна – 1500мм. 2. Внутренний диаметр трубки – 1.5 мм. 3. Стерилизация – газовая, этилен оксидом (ЭО). 4. Упаковочный материал – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. 5. Стерильно, апирогенно, нетоксично, антиалергенно. | шт | 100 |
|  | Простыня 200см х 70см рулон шт №1 | Простыни медицинские одноразовые нестерильные 70х200см, SMS 14-17гр/м2, 100шт/рулон. Характеристики: Материал: нетканый трёхслойный SMS/СМС (спанбонд, мельтблаун, спанбонд) Стерильность: нестерильно Наличие картонной втулки: есть Цвет материала: голубой, белый, зеленый Плотность материала: 14-17 гр./кв.м. Размеры простыни: 70 на 200 см. Транспортная упаковка: плотный полиэтилен | шт | 9 |
|  | Салфетка спиртовая для инъекций 60мм х 100мм шт №1 | Салфетка антисептическая стерильная спиртовая для инъекций. Размер салфетки должен быть 60х100 мм из нетканого материала, плотностью 40г/м2, пропитанная 70% раствором этилового спирта и упакованная в многослойный комбинированный материал. Информация о пропитывающем составе должна быть вынесена на упаковку салфетки. В каждой салфетке должно содержаться не менее 1,1 г раствора спирта. При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц. | упак | 60000 |
|  | Система д/переливания крови и комп | Предназначена для использования с трансфузионными пакетами и стеклянными флаконами. В состав устройства входит: защитный колпачок (2шт), игла пластиковая, капельница с фильтром 15 н/м, прозрачная соединительная, гибкая трубка 150 см, коннектор, воздухозаборный клапан, роликовый регулятор (длина зажима 53 мм), игла металлическая 18G (1,2х40 мм). Соединение Luer адаптировано к инъекционным иглам, переферическим и центральным венозным катетерам. Наличие латексно-резинового инъекционного узла обеспечивает возможность проведения дополнительных болюсных инъекций. Стерильно, для одноразового применения. | упак | 20 |
|  | Система инфузионная для длительного внутривенного вливания | Инфузионная система (устройство переливания растворов) однократного применения с пластиковым шипом предназначена для внутривенного введения инфузионных растворов, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека или животного из полимерных контейнеров. Инфузионная система однократного применения имеет важные для удобного использования характеристики: • система для переливания растворов обеспечена пластиковым шипом (type A) инфузионная система обеспечена заборной иглой из ABC пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром игла снабжена защитным колпачком • инфузионая система обеспечена полужестким прозрачным резервуаром со встроенным дисковым фильтром для жидкости длина трубки 150 см система для переливания растворов обеспечена роликовым регулятором течения инфузионная система снабжена латексным портом для дополнительных инъекций • материал резервуара и трубки - медицинский поливинилхлорид • игла снабжена защитным колпачком • соединение иглы Луер-слип адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам инфузионная система для переливания растворов cтерильна, апирирогенна, нетоксична система cтерилизована оксидом этилена инфузионная система упакована в индивидуальный пластиковый пакет наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, штрихкода, СЕ сертификата, названия фирмы-производителя. игла 21G x 1,5 (0,8*40 мм) | упак | 6500 |
|  | Стилет для интубации шт №10 |  | шт | 70 |
|  | Тест полоски к глюкометру Акку Чек Актив №50 | Тест-полоски должны быть предназначены для определения сахара в крови на глюкометре «Акку-Чек Актив». В упаковке 1 баночка с не менее 50 тест-полосками. Срок годности с момента вскрытия не менее 6 месяцев. | упак | 8 |
|  | Тест-полоски One Touch Select шт №100 | Тест-полоски должны быть предназначены для определения сахара в крови на глюкометре One Touch Select. В упаковке 100 тест-полосок. Срок годности с момента вскрытия не менее 6 месяцев. | упак | 1 |
|  | Тонометр медицинский механический без фонендоскопа | Прибор, предназначенный для измерения артериального давления, без фонендоскопа. Характеристики: плечевая манжета – 25-40 см, материал – нейлон, манометр из металла, диаметр циферблата – 4,5 см, возможные несоответствия – +/- 3 мм рт.ст., границы замеров – 20-300 мм ртутного столба. | шт | 4 |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой 7,0мм | Предназначена для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ, при длительной оральной или назальной интубации, подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика. Изготовлены из прозрачного, нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ), устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 7.0±0.15 мм, наружный диаметр 9.3±0.2 мм. Длина без коннектора 320±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 82±5 мм, до второй метки - 98±5 мм. | шт | 60 |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой 7,5мм | Предназначена для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ, при длительной оральной или назальной интубации, подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика. Изготовлены из прозрачного, нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ), устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 7.5±0.15 мм, наружный диаметр 10.0±0.2 мм. Длина без коннектора 330±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 82±5 мм, до второй метки - 98±5 мм. | шт | 80 |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой 8,0мм | Предназначена для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ, при длительной оральной или назальной интубации, подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика. Изготовлены из прозрачного, нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ), устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 8.0±0.15 мм, наружный диаметр 10.7±0.2 мм. Длина без коннектора 330±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 90±5 мм, до второй метки -106±5 мм. | шт | 60 |
|  | Фартук медицинский нест длина 120см шт №1 | Фартук медицинский нестерильный, одноразовый, длина 120см | упак | 400 |
|  | Электроды одноразовые медицинские пенистые 54*34 мм с гелем | Электроды на пенистой основе 57x34 мм. – твердый гель, пенистая основа, овальная форма, запрессованный коннектор, сенсор покрыт Ag/AgCl. | упак | 3500 |
|  | Воздуховод надгортанный размер 04 | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 4 (для пациентов с массой тела 50-90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 7мм, для назогастрального зонда 12Fr). Маркировка: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. Упаковка: индивидуальная, стерильная. | шт | 2 |
|  | Воздуховод надгортанный размер 05 | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 5 (для пациентов с массой тела более 90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 8мм, для назогастрального зонда 14Fr). Маркировка: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. Упаковка: индивидуальная, стерильная. | шт | 2 |
|  | Комплект белья одноразового из нетканного материала для ограничения операционного поля «Гекса – 02» | Используется для малоинвазивных и кратковременных операций. Состав: Простыня на операционный стол 200х140 см Ламинированный спанбонд пл. 40 г/м2 - 1 шт. Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80 см Ламинированный спанбонд пл. 40 г/м2 - 1 шт. Простыня на операционный стол с липким краем 200х160 см Спанбонд пл. 42 г/м2 - 2 шт. Простыня на операционный стол с липким краем 80х70 см Спанбонд пл. 42 г/м2 - 2 шт. СТЕРИЛЬНО | шт | 11 |
|  | Трубка для энтерального питания 40 см | Предназначена для введения питательных сред в полость желудка. Выполнен из-за термопластичного медицинского поливинилхлорида. Коннектор зонда типа «Луер» оборудован крышкой. Метки от дистального конца расположены на расстоянии 15 см., 16 см., 17 см. Открытый атравматичный желудочный конец с двумя боковыми отверстиями. Длина 40см. | шт | 20 |
|  | 173016 Endo Stich 10 mm | 173016 Инструменты для наложения ниточного шва Endo Stitch (10 мм), длина штока 34 см. | упак | 1 |
|  | 173021Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture Surgidac 2-0 3 Metric ES-9 9mm №12 | 173021Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture Surgidac 2-0 3 Metric ES-9 9mm №12 | шт | 12 |
|  | Игла 1,2х40мм стер шт №1 | Игла одноразовая 18G (размер 1,2х40). Прeднaзнaчeна для прoвeдeния внутрикoжных, пoдкoжных, внутривeнных и внутримышeчныхинъeкций. Иглы изгoтoвлeны из хирургичeскoйстaли, обработана силиконовой смазкой. Высoкoтoчнaязaтoчкa. РaзъeмЛуeр. Каждая игла должна иметь стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. | упак | 1000 |
|  | Скальпель стер однор с пл ручк 23разм шт №1 | Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). Стерильно. Размер: №23 | шт | 20 |
|  | Шпатель терапевтический деревянный стер шт №1 | Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный, размеры: 150*18*1,8 мм. | упак | 1000 |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Приобретаемый товар должен иметь регистрационные удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы на каждую партию поставки. Срок годности Товара должен быть не менее 65% от общего срока годности Товара на дату его поставки. Поставка Товара с меньшим сроком годности письменно согласовывается с Покупателем.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

- с момента заключения договора до 31.12.2019г. Поставка осуществляется партиями, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени  поставки и необходимости Заказчику осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.